## Slide 1: Hướng Dẫn Lập Trình Robot Scratch Phiên bản 2.0 (mBlock)

## Slide 2: Nội dung
Tổng quan về Robot Scratch
Tổng quan về mBlock
Các bước cơ bản để lập trình
Nguyên lý điều khiển động cơ
Lập trình điều khiển động cơ
Chạy thử chương trình

## Slide 3: Tổng quan về Robot Scratch
Dựa trên Arduino Uno
Hỗ trợ 10 cảm biến khác nhau:
  Màu sắc, vật cản…
Kết nối không dây (Bluetooth):
  Điện thoại thông minh
  Máy tính

## Slide 4: Tổng quan về mBlock
Công cụ lập trình Scratch cho Robot
Chương trình
Lệnh Scratch

## Slide 5: Các bước cơ bản để lập trình
Bước 1: Lựa chọn chế độ Arduino (Edit/ Arduino mode)

## Slide 6: Các bước cơ bản để lập trình
Vào Boards, chọn Arduino Uno

## Slide 7: Giao diện mới để lập trình
Các câu lệnh Scratch phù hợp với Robot Scratch
Lệnh Scratch
Chương trình
Lệnh Arduino

## Slide 8: Nguyên lý điều khiển động cơ
Điều khiển tốc độ của động cơ
  Quay nhanh – Quay chậm
Điều khiển chiều quay của động cơ
  Quay tới – Quay lùi

## Slide 9: Các bước Lập trình cơ bản
Để thuận tiện cho việc lập trình, chúng ta sẽ tạo 1 hàm speed_motor như sau:
Hàm này có 2 thông số left và right:
  left : Tốc độ động cơ bên trái
  right : Tốc độ động cơ bên phải
Tốc độ là số dương (lớn hơn 0): Động cơ quay tới
Tốc độ là số âm (nhỏ hơn 0): Động cơ quay tới

## Slide 10: Các bước cơ bản để lập trình
Bước 1: Lựa chọn chế độ Arduino (Edit/ Arduino mode)

## Slide 11: Các bước cơ bản để lập trình
Bước 2: Tạo hàm speed_motor
Chọn Data&Blocks  Make a Block
 Điền tên hàm vào đây

## Slide 12: Các bước cơ bản để lập trình
Bước 3: Tạo 2 tham số left và right cho hàm
 3b. Tiếp tục nhấn vào đây 2 lần
3a. Nhấn vào dấu
bên cạnh tùy chọn Options
3c. Nhấp chuột vào number1, thay đổi thành left; number2 thành right
3d. Nhấp nút OK ở cuối!

## Slide 13: Nguyên lý động cơ bên trái
Chiều quay: chân 8 và 11
  Quay tới: Chân 8 = LOW, Chân 11 = HIGH
  Quay lùi: Chân 8 = HIGH, Chân 11 = LOW
  Ngừng quay: Chân 8 = LOW, Chân 11 = LOW
Tốc độ: Chân 9
  0: Tốc độ tối thiểu (ngừng quay)
  255: Tốc độ tối đa
Xác định chiều quay và tốc độ của động cơ với các câu lệnh bên

## Slide 14: Chương trình điều khiển
Quay lùi: Chân 8 = HIGH, Chân 11 = LOW
Tốc độ: Số âm nên phải chuyển thành dương
Quay tới: Chân 8 = LOW, Chân 11 = HIGH
Tốc độ: Bình thường đã là số dương
Dừng động cơ
Tốc độ: Bình thường đã là 0

## Slide 15: Nguyên lý động cơ bên phải
Chiều quay: chân 12 và 13
  Quay tới: Chân 12 = LOW, Chân 13 = HIGH
  Quay lùi: Chân 12 = HIGH, Chân 13 = LOW
  Ngừng quay: Chân 12= LOW, Chân 13 = LOW
Tốc độ: Chân 10
  0: Tốc độ tối thiểu (ngừng quay)
  255: Tốc độ tối đa
Xác định chiều quay và tốc độ của động cơ với các câu lệnh bên

## Slide 16: Hoàn thiện hàm speed_motor
Quay lùi
Quay tới
Ngừng quay
Ghép đoạn chương trình này bên dưới chương trình điều khiến động cơ bên trái

## Slide 17: Chạy thử chương trình
Với đoạn chương trình bên, robot sẽ di chuyển như thế nào?

## Slide 18: Đáp Án
Robot đi tới (Tốc độ 100) trong 1s rồi dừng trong 1s
Lặp lại quá trình trên mãi mãi

## Slide 19: Nạp chương trình
Chọn Connect/ Serial Port: Lựa chọn đúng cổng kết nối
Chọn Upload to Arduino
Di chuyển Robot để cảm biến nằm trên 2 màu đen trắng để kiếm tra kết quả

## Slide 20: Bài tập 1:
Viết chương trình cho robot đi tới trong 1s, dừng lại 1s và sau đó đi lùi trong 1s

## Slide 21: Đáp Án

## Slide 22: Bài tập 2:
Viết chương trình cho robot quay phải, dừng lại 1s rồi sau đó quay phải

## Slide 23: Đáp Án